АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2017										№ 77

ст.Раздольная

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Раздольненского сельского поселения Кореновского района, администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Раздольненского сельского поселения Кореновского района в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Раздольненского сельского поселения Кореновского района.

2. Общему отделу администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района (Абдуллоева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района								 А.Н. Еригин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации

Раздольненского сельского поселения Кореновского района

от 05 мая 2017 года № 77

«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района»

Проект подготовлен и внесен:

общим отделом администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района,

ведущий специалист							О.Б. Самылкина

Проект согласован:

начальник общего отдела

администрации Раздольненского

сельского поселения

Кореновского района							С.А. Абдуллоева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района

от 05 мая 2017 года № 77

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района Краснодарского края

на период 20 лет (до 2037 г.)

с выделением первой очереди строительства - 10 лет

с 2017года до 2027года и на перспективу до 2037 года

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ | 9 |
| 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 12 |
| 1.1ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 12 |
| 1.1.1Система и структура водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны | 12 |
| 1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения | 13 |
| 1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 21 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 21 |
| 1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 22 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 22 |
| 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 22 |
| 1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ | 23 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 23 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения | 24 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 25 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 25 |
| 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 26 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 26 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения. | 27 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 30 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 30 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 30 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 31 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке | 32 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов | 32 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 36 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 38 |
| 1.4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИМОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 38 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 38 |
| 1.4.2Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 40 |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения | 40 |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 41 |
| 1.4.5Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 42 |
| Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения | 43 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен | 43 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 43 |
| 1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения | 43 |
| 1.5ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 44 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 44 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 45 |
| 1.6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 47 |
| 1.7 ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 51 |
| 1.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды | 55 |
| 1.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | 55 |
| 1.8ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 55 |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ | 56 |
| 2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ | 56 |
| 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 56 |
| 2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 56 |
| 2.1.3Технологические зоны водоотведения, зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения | 56 |
| 2.1.4Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 56 |
| 2.1.5Состояние и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 56 |
| 2.1.6Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 57 |
| 2.1.7Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 57 |
| 2.1.8Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения | 57 |
| 2.1.9Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения | 57 |
| 2.2БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 57 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 57 |
| 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 58 |
| 2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 58 |
| 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 58 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 58 |
| 2.3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД | 58 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 58 |
| 2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения | 59 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 59 |
| 2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 59 |
| 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 60 |
| 2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 60 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 60 |
| 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 61 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 61 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 61 |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 62 |
| 2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 62 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 62 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 63 |
| 2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 63 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 63 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 64 |
| 2.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 66 |
| 2.7 ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 67 |
| 2.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод | 68 |
| 2.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 68 |
| 2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 68 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2017 по 2037 годы. Раздольненского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- техническое задание, утвержденное Главой Раздольненского сельского поселения;

- генеральный план Раздольненского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Краснодарского края.

- Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года, утвержденная законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Раздольненском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения –разводящие сети водопровода и источники водоснабжения;

– в системе водоотведения –отсутствуют.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Раздольненского сельского поселения на 2017 – 2037 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Раздольненского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

Местонахождение проекта: Россия, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Раздольная.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 32.13333.2012 «Канализация. Наружные сети».

- СП 30.13333.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходовв строительстве»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества»;

- «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел «Границы зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2017 г. до 2037 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих сетей водопровода;

- установка приборов учета;

- строительство артезианской скважины.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства –с 2017 по 2037 годы:

- 2017 – 2026 гг. – I этап строительства;

- 2027 – 2037 гг. – II этап строительства.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 265688,38 тыс. руб., в том числе:

265688,38тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,00тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств краевого и местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- В соответствии с положениями ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ Резервирование источников водоснабжения для обеспечения перспективных потребностей в воде питьевого качества.

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы водоснабжения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения в соответствии с планируемыми потребностями развития Раздольненского сельского поселения на период до 2037 года с выделением первой очереди строительства 10 лет

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Раздольненского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Система и структура водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Раздольненское сельское поселение расположено в Кореновском районе Краснодарского края. В состав сельского поселения входят 2 населенных пункта: ст. Раздольная (административный центр) и х. Верхний.

Общая численность населения Раздольненского сельского поселения составляет 3 875человек. Из них: в ст. Раздольная – 3 340 чел.; в х.Верхний – 535 чел.

В настоящее время водоснабжение Раздольненского сельского поселения осуществляется из артезианских источников, за счет централизованной системы водоснабжения, которая включают в себя артезианские скважины, водопроводные сети. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов. Станции водоочистки отсутствуют.

На территории Раздольненского сельского поселения расположены четыре артезианские скважины, относящихся к Западно-Кубанскому гидрогеологическому району Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в Раздольненском сельском поселении осуществляет МУП «ЖКХ» Раздольненского сельского поселения Кореновского района (далее МУП «ЖКХ»). На территории сельского поселения выделяется одна эксплуатационная зона, охватывающая 2 населенных пункта, имеющий централизованную систему водоснабжения.

1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения

На территории Раздольненского сельского поселения централизованное водоснабжение отсутствует в ст. Раздольная: ул. Колхозная, ул. Дунайская, ул. Амбарная, ул. Степная (от д. №1 до д. №9), ул. Чапаева (от ул. Аптекарской до ул. Щорса).Население пользуется индивидуальными скважинами.

    - Технологическая зона водоснабжения, зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Раздольненское сельское поселение входит воднутехнологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности эксплуатирующей организации МУП «ЖКХ».

Система централизованного водоснабжения включает в себя:

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 25900,0п.м.

- Насосное оборудование от скважин №№ 2255, 2278, 1 ( ст. Раздольная) и скв.№1155 х. Верхний.

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные на территории Раздольненского сельского поселения (4ед).

ст. Раздольная

Артезианская скважина № 2255дебитом 24 м3/ч, глубиной 162м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-110, мощностью 7,5 кВт, расположена в северной части станицы Раздольной по ул. Щорса. Год постройки – 1965.

Установлена водонапорная башня Рожновского, год постройки 1990.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен проволокой.

Артезианская скважина № 2278 дебитом 35 м3/ч, глубиной 250м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-10-110, мощностью 5,5 кВт, расположена в юго-восточной части станицы Раздольной по ул. Советская. Год постройки – 1992.

Установлена водонапорная башня Рожновского, год постройки 1992.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен проволокой.

Артезианская скважина № 1 дебитом46 м3/ч, глубиной 200м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-16-75, мощностью 5,5 кВт, расположена в юго-западной части станицы Раздольной по ул. Торговая. Год постройки – 2008.

Установлена водонапорная башня Рожновского, год постройки 1992.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен проволокой.

хутор Верхний.

Артезианская скважина № 1155 дебитом 44 м3/ч, глубиной 250м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-10-80, мощностью 5,5 кВт, расположена в центральной части хутора Верхний по ул. Степная. Год постройки – 1992.

Вода подается напрямую в сеть.

Таблица 1 – Техническая характеристика источников водоснабжения

| Наименование скважины | Дебит, м3/час | Марка насоса, м3/час | Характеристика водонапорной башни | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 2255ст. Раздольная ул. Щорса | 24,0 | ЭЦВ 6-16-110 | 25 м3 | 162 | 1965 |
| Скважина № 2278ст. Раздольная ул. Советская | 35,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 25 м3 | 250 | 1992 |
| Скважина № 1ст. Раздольная ул. Торговая | 46,0 | ЭЦВ 6-16-110 | 25 м3 | 200 | 2008 |
| Скважина № 1155х. Верхний ул. Степная | 44,0 | ЭЦВ 6-10-80 | - | 250 | 1992 |

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

На территории Раздольненского сельского поселения сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Согласно результатам лабораторных исследований, образцов питьевой воды, вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 2 – Основные показатели качества холодной питьевой воды.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средние | Максим. |
| 1 | Запах 20*/60* | бал | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Взвешенные вещества | Мг/дм3 | Не установлен | 0 | 0 |
| 3 | Цветность | Град. | 120 | 5 | 5 |
| 4 | Мутность | Мг/дм3 | 1500 | 0,5 | 0,6 |
| 5 | Водородный | р Н | 6,5-8,5 | 8 | 8,12 |
| 6 | Углекислота свободная | Мг/дм3 | Не установлен |  |  |
| 7 | Аммиак | Мг/дм3 | 2 |  |  |
| 8 | Нитриты | Мг/дм3 | 3 |  |  |
| 9 | Нитраты | Мг/дм3 | 45 |  |  |
| 10 | Хлориды | Мг/дм3 | 350 |  |  |
| 11 | Сульфаты | Мг/дм3 | 500 |  |  |
| 12 | Сухой остаток | Мг/дм3 | 1000 |  |  |
| 13 | Жесткость общая | Мг-экв\дм3 | 7 |  |  |
| 14 | Железо | Мг\дм3 | 3 |  |  |
| 15 | Окисляемость перманганатная | мгО\дм3 | 15 |  |  |
| 16 | Растворенный кмслород | Мг\дм3 | Не установлен |  |  |
| 17 | БПК5 | мгО\дм3 | 5 |  |  |
| 18 | Алюминий | Мг\дм3 | 0,5 |  |  |
| 19 | Фториды | Мг\дм3 | 1,5 |  |  |
| 20 | Марганец | Мг\дм3 | 1 |  |  |
| 21 | СПАВ (анионный) | Мг\дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Фенолы | Мг\дм3 | 0,001 |  |  |
| 23 | Нефтепродукты | Мг\дм3 | 0,1 |  |  |
| 24 | Кадмий | Мг\дм3 | 0,001 |  |  |
| 25 | Кремний | Мг\дм3 | 10 |  |  |
| 26 | ОМЧ | КОЕ\мл | 50 | 9 | 23 |
| 27 | ОКБ | КОЕ\100мл | Не более 1000 | 1 | 19 |
| 28 | ТКБ | КОЕ\100мл | Не более 100 | 1 | 19 |
| 29 | Колифаги | БОЕ\100мл | Не более 10 |  |  |
| 30 | Споры СРК | КОЕ\20мл | Не установлен |  |  |

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Насосное оборудование в системах водоснабжения Раздольненского сельского поселения выполняют следующие задачи:

- забор воды из источника и поднятие ее до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

Насосные станции находятся в удовлетворительном состоянии.

На территории Раздольненского сельского поселения водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представления в таблице 3. Для создания запаса воды в сельском поселении установлены три водонапорные башни. В 2016 году суммарный объем поднятой воды составил 114300,0 м 3, суммарное электропотребление насосных станций составило 168192кВтч/год. Удельное энергопотребление на подъем и подачу 1 м 3 питьевой воды составил: – 1,47кВтч/м3.

Таблица 3 – Характеристика насосного оборудования

| Наименование водозабора | Насос | Ко-во | Производительность, м3/час | Режим работы, ч | Расход эл. энергии Вт/ч (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 2255ст. Раздольная ул. Щорса | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 16 | 8760 | 52560 |
| Скважина № 2278ст. Раздольная ул. Советская | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 8760 | 38544 |
| Скважина № 1ст. Раздольная ул. Торговая | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 16 | 8760 | 38544 |
| Скважина № 1155х. Верхний ул. Степная | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 10 | 8760 | 38544 |

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Существующие водопроводные сети Раздольненского сельского поселения кольцевые и тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, полиэтилен, диаметр труб 100 мм.

Водопроводные сети проложены с 1965 по 1989 года, в связи этим износ водопроводных сетей составляет более 80%.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 25,9 км.

По материалам распределяются образом:

- стальные – 70%;

- чугунные – 28,6%;

- полиэтиленовые – 1,4%.

Таблица 4 – Характеристика водопроводной сети

| № пп | Наименование | Мате-риал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м | Техн. состоя-ние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ст. Раздольная |
| 1 | ул. Советская | сталь | 100 | 3040,0 | 80 | 1978 |
|  |  | чугун | 100 | 480 | 70 | 1978 |
| 2 | ул. Амбарная | сталь | 100 | 815 | 80 | 1978 |
| 3 | ул. Торговая | сталь | 100 | 520 | 80 | 1978 |
|  |  | чугун | 100 | 650 | 70 | 1989 |
| 4 | ул. Аптекарская | сталь | 100 | 1100 | 80 | 1970 |
| 5 | ул. Щорса | сталь | 100 | 3145 | 80 | 1965 |
| 6 | ул. Чапаева | сталь | 100 | 440 | 80 | 1970 |
|  |  |  |  | 880 |  | 1978 |
| 7 | ул. Красногвардейская | сталь | 100 | 865 | 80 | 1980 |
| 9 | ул. Фрунзе | сталь | 100 | 1045 | 80 | 1970 |
| 10 | ул. Степная | п/эт | 96 | 125 | 0 | 2011 |
|  |  | сталь | 100 | 300 | 80 | 1978 |
|  |  |  |  | 950 |  | 1980 |
| 11 | ул. Садовая | чугун | 100 | 540 | 70 | 1989 |
| 12 | ул. Трудовая | чугун | 100 | 770 | 70 | 1989 |
| 13 | Ул. Почтовая | чугун | 100 | 640 | 70 | 1989 |
| 14 | ул. Партизанская | сталь | 100 | 490 | 80 | 1978 |
| 15 | Ул. Мирная | чугун | 100 | 210 | 70 | 1978 |
| 16 | ул. Школьная | чугун | 100 | 390 | 70 | 1978 |
| 17 | ул. Южная | чугун | 100 | 1005 | 70 | 1978 |
| 19 | пер. Речной | п/эт | 110 | 150 | 65 | 1980 |
| 20 | от скв.№ 1 до ул. Торговой | чугун | 100 | 35 | 70 | 1989 |
| 21 | от скв. №2278 до ул. Советской | сталь | 100 | 30 | 80 | 1978 |
| 22 | от ул. Щорса до ул. Степной | сталь | 100 | 190 | 80 | 1978 |
|  | Итого: |  |  | 18805,0 |  |  |
| х. Верхний |
| 1 | ул. Первомайская | чугун. | 100 | 795 | 70 | 1978 |
| 2 | ул. Дружбы | чугун. | 100 | 575 | 70 | 1978 |
| 3 | ул. Ленина | чугун. | 100 | 2185 | 70 | 1978 |
| 4 | Ул. Зеленая | чугун. | 100 | 260 | 70 | 1978 |
| 5 | Ул. Кавказская | чугун. | 100 | 775 | 70 | 1978 |
| 6 | пер. Мирный | чугун. | 100 | 205 | 70 | 1978 |
| 7 | от ул. Ленина до ул. Степной | сталь | 100 | 575 | 80 | 1978 |
| 8 | ул. Степная | сталь | 100 | 630 | 80 | 1978 |
| 9 | от ул. Степной до ул. Колхозной | сталь | 100 | 1095 | 80 | 1978 |
|  | Итого: |  |  | 7095,0 |  |  |
|  | Всего: |  |  | 25900,0 |  |  |

Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Раздольненского сельского поселения является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

-оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В Раздольненском сельском поселении не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованная система горячего водоснабжения в Раздольненском сельском поселении отсутствует.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория муниципального образования Раздольненского сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем, в муниципальном образовании отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов .

Все объекты централизованного водоснабжения находятся на балансе МУП «ЖКХ».

## 1.2НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1) Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2) Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) Снижение потерь питьевой воды до 10 %;

2) Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети;

3) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 40 %.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Раздольненского сельского поселения.

I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения.

При этом сценарии к 2037 г.:

1) Износ сетей достигнет 100 %;

2) Не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.

II. Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкцией и строительством водопроводной сети.

Данный сценарий предусматривает:

- Реконструкция водопроводной сети с большим % износа;

- Строительство новой водопроводной сети и подключение новых абонентов;

- Строительство артезианской скважины.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Раздольненского сельского поселения, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Раздольненского сельского поселения, остаются нерешенными вопросы по обеспечению водой нового жилищного фонда. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

При этом сценарии необходимо переложить водопроводную сеть, имеющие износ от 50% до 100% и аварийности выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.

1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории Раздольненского сельского поселения горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Раздольненского сельского поселения представлен в таблице 5.

Таблица5 - Баланс водопотребления холодной питьевой воды за 2016 год.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| ст. Раздольная |
| Поднято воды в сеть | тыс. куб. м. | 114,3 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,00 |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 114,3 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 80,88 |
| - население | тыс. куб. м. | 72,24 |
| - бюджетные организации | тыс. куб. м. | 6,9 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 1,74 |
| Потери | тыс. куб. м. | 33,42 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица6

| Наименование технологической зоны | Наименование населенного пункта | Фактическое потребление за 2016 год,тыс. м3/год | Фактическое потребление в сутки, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «ЖКХ» | ст. Раздольная | 42,973 | 117,7 |
|  | х. Верхний | 29,267 | 80,18 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Раздольненского сельского поселения.

Таблица 7 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Существующее (фактическое) водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 72,24 |
| Собственные нужды | 0,00 |
| Образовательные учреждения (школа) | 2,6 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 4,0 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 1,0 |
| Учреждения административные | 0,3 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,74 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 33,42 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление холодной питьевой воды населением за 2016 год составило 80880,0 м3/год. 
Таблица 8

| N п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека, | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 71,0 | 2,13 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Холодной воды | 71,0 | 2,13 |
| 1.2 | Горячей воды | 0,00 | 0,00 |

Согласно приказа РЭК– Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19 декабря 2014 года № 3/2014-нп «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 года № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета) установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению – 8,01 м3 за человека в месяц.

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:

-население – 79%;

-бюджетные организации – 100%;

-прочие организации – 100%.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета, администрация Раздольненского сельского поселения и МУП «ЖКХ» должны выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Раздольненского сельского поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки Раздольненского сельского поселения и изменения численности населения на период до 2037 года. Прогноз основан на данных Генерального плана Раздольненского сельского поселения. Предполагается, что в течение всего указанного периода численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению, будет на уровне 4360 человек.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий» и составляют для жилых зданий 150,0 л/сутки на 1 человека.

На расчетный срок общее потребление воды составит 749,0 м3/сутки. Проектная производительность водозаборов 624 м3/сутки. В связи с этим к 2037 году будет наблюдаться дефицит мощности.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в станице. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

( планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2037 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

( существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Прогнозируемый баланс потребления питьевой, горячей, технической воды с 2017по 2037гг.

|  | 2016 (Базовый год) | Объем холодной питьевой воды, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2026 гг. | 2027-2037 гг. |
| Раздольненское сельское поселение |
| Поднято воды в сеть | 114,3 | 122,17 | 130,04 | 137,93 | 145,82 | 153,71 | 193,6 | 273,55 |
| Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери | 33,42 | 32,92 | 32,42 | 31,94 | 31,46 | 30,98 | 29,17 | 25,08 |
| Реализация услуг, в т.ч. | 80,88 | 89,25 | 97,62 | 105,99 | 114,36 | 122,73 | 164,43 | 248,47 |
| -население | 72,24 | 80,56 | 88,88 | 97,2 | 105,52 | 113,84 | 155,44 | 238,71 |
| -бюджетные организации | 6,9 | 6,94 | 6,98 | 7,02 | 7,06 | 7,1 | 7,14 | 7,8 |
| -прочие потребители | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,85 | 1,96 |

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Раздольненском сельском поселении отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Таблица 10 - Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| Раздольненское сельское поселение |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 114,3 | 0,313 | 0,407 | 273,55 | 0,749 | 0,974 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В связи с улучшением уровня жизни населения, реализация воды увеличится в 2,4 раза. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Раздольненского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением. Все водопроводные сети эксплуатирует МУП «ЖКХ».

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 11 – Оценка расходов холодной питьевой воды Раздольненского сельского поселения

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 – 2026 | 2027-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. м3 |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 72,24 | 80,56 | 88,88 | 97,2 | 105,52 | 113,84 | 155,44 | 238,71 |
| Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Образовательные учреждения (школа) | 2,6 | 2,61 | 2,62 | 2,63 | 2,64 | 2,65 | 2,69 | 2,9 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 4,0 | 4,02 | 4,04 | 4,06 | 4,08 | 4,1 | 4,22 | 4,52 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 1,0 | 1,006 | 1,012 | 1,018 | 1,024 | 1,03 | 1,06 | 1,13 |
| Учреждения административные | 0,3 | 3,004 | 3,008 | 3,012 | 3,016 | 3,02 | 3,04 | 0,38 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,74 | 0,745 | 0,75 | 0,755 | 0,76 | 0,765 | 0,79 | 0,83 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 33,42 | 32,92 | 32,42 | 31,94 | 31,46 | 30,98 | 29,17 | 25,08 |
| Итого: | 114,3 | 122,17 | 130,04 | 137,93 | 145,82 | 153,71 | 193,6 | 273,55 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке

За 2016 год потери воды составили 29,2 % - 33420 м3/год (91,5 м3/сут). При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут равны 10,09 % от общей реализации воды и будут составлять 25080,0 м3/год (68,7 м3/сут).

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов

В Раздольненском сельском поселении прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

- Приростом численности населения;

- Подключением новых потребителей к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Раздольненского сельского поселения базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 150 л/сутки на человека.

Таблица 12 – Перспективный баланс водопотребления холодной питьевой воды Раздольненского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Совр. сост.2016 г. | I этап 2021 год | II этап 2026 год | Расчетный срок 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимально суточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимально суточное водопотребление, тыс..м3/сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимально суточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимально суточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 |
| 1 | Население | 0,19 | 0,247 | 72,24 | 0,312 | 0,405 | 113,84 | 0,425 | 0,554 | 155,44 | 0,654 | 0,85 | 238,71 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,018 | 0,0246 | 6,9 | 0,019 | 0,025 | 7,1 | 0,019 | 0,025 | 7,14 | 0,02 | 0,028 | 7,8 |
| 3 | Прочие организации | 0,005 | 0,006 | 1,74 | 0,005 | 0,006 | 1,79 | 0,005 | 0,007 | 1,85 | 0,005 | 0,007 | 1,96 |
| 4 | Собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери (% от всего потребления) | 0,092 | 0,119 | 33,42 | 0,084 | 0,110 | 30,98 | 0,079 | 0,104 | 29,17 | 0,069 | 0,089 | 25,08 |
|  | Итого: | 0,305 | 0,396 | 114,3 | 0,452 | 0,546 | 153,71 | 0,528 | 0,69 | 193,6 | 0,748 | 0,974 | 273,55 |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории Раздольненского сельского поселения горячая и техническая вода отсутствуют. Таблица 13

| Наименование водозабора | I этап 2021 год | II этап 2026 год | Расчетный срок 2037 год | Мощность, водозабора, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| Питьевая вода |
| Скважина № 2255ст. Раздольная ул. Щорса | 153,71 | 122,73 | 30,98 | 193,6 | 164,43 | 29,17 | 273,55 | 248,47 | 25,08 | 70,0 | Дефицит 45,95 тыс. м3/год | 70,0 | - |
| Скважина № 2278ст. Раздольная ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,8 |  | 43,8 | - |
| Скважина № 1ст. Раздольная ул. Торговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 | - |
| Скважина № 1155х. Верхний ул. Степная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,8 |  | 43,8 | - |

Из таблицы следует, что при прогнозируемой тенденции к увеличению водопотребления абонентами, а также потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, существующие мощности источников водоснабжения не достаточны.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующей организацией в Раздольненском сельском поселении является МУП «ЖКХ».

## 1.4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИМОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 14 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ст. Раздольная |
| I очередь (2017-2027гг) |
| 1 | Замена водопроводной сети по ул. Фрунзе ф 100L=1045,0 м | 2018 г. |
| 2 | Замена водопроводной сети по ул. Советская ф 100L=3520,0 м | 2019 г. |
| 3 | Замена водопроводной сети по ул. Щорса ф 100L=3145,0 м | 2020 г. |
| 4 | Замена водопроводной сети по ул. Партизанская ф 100L=490,0 м | 2021 г. |
| 5 | Замена водопроводной сети по ул. Южная ф 100L=1005,0 м | 2022 г. |
| 6 | Замена водопроводной сети по ул. Школьная ф 100L=390,0 м | 2022 г. |
| 7 | Замена водопроводной сети по ул. Степная ф 100L=1250,0 м | 2023 г. |
| 8 | Замена водопроводной сети по ул. Почтовая ф 100L=640,0 м | 2023 г. |
| 9 | Замена водопроводной сети по ул. Красногвардейская ф 100L=865,0 м | 2023 г. |
| 10 | Замена водопроводной сети по ул. Чапаева ф 100L=1320,0 м | 2024 г. |
| 11 | Замена водопроводной сети по ул. Амбарная ф 100L=815,0 м | 2024 г. |
| 12 | Замена водопроводной сети по ул. Аптекарская ф 100L=1100,0 м | 2025 г. |
| 13 | Замена водопроводной сети по ул. Торговая ф 100L=1170,0 м | 2025 г. |
| 14 | Замена водопроводной сети по ул. Трудовая ф 100L=770,0 м | 2024 г. |
| 15 | Замена водопроводной сети по ул. Мирная ф 100L=210,0 м | 2024 г. |
| 16 | Замена водопроводной сети по ул. Садовая ф 100L=540,0 м | 2024 г. |
| 17 | Замена водопроводной сети по пер. Речной ф 100L=150,0 м | 2024 г. |
| 18 | Строительство артезианской скважины по ул. Колхозная | 2025 г. |
| 19 | Строительство водопроводной сети по ул. Колхозная ф 100L=1060,0 м | 2026 г. |
| 20 | Строительство водопроводной сети по ул. Дунайская ф 100L=520,0 м | 2026 г. |
| 21 | Строительство водопроводной сети по ул. Амбарная ф 100L=120,0 м | 2026 г. |
| 22 | Строительство водопроводной сети по ул. Степная от дома №1 до №9 ф 100L=1000,0 м | 2027 г. |
| 23 | Строительство водопроводной сети по ул. Чапаева ф 100L=273,0 м (от ул. Аптекарская до ул. Щорса) | 2027 г. |
| IIочередь (2028-2037гг) |
| 24 | Строительство водопроводной сети на вновь осваиваемой территории ф 100L=7010,0 м | 2028-2037 гг. |
| х. Верхний |
| I очередь (2017-2027гг) |
| 1 | Замена водопроводной сети по ул. Степная ф 100L=630,0 м | 2019 г. |
| 2 | Замена водопроводной сети по ул. Ленина ф 100L=2185,0 м | 2020 г. |
| 3 | Замена водопроводной сети по ул. Дружбы ф 100L=575,0 м | 2021 г. |
| 4 | Замена водопроводной сети по ул. Первомайская ф 100L=795,0 м | 2021 г. |
| 5 | Замена водопроводной сети по ул. Кавказская ф 100L=775,0 м | 2021 г. |
| 6 | Замена водопроводной сети по ул. Зеленая ф 100L=260,0 м | 2021 г. |
| 7 | Замена водопроводной сети по пер.Мирный ф 100L=205,0 м | 2021 г. |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Раздольненского сельского поселения, являются - высокий износ водопроводной сети.

С целью поддержания водопроводной сети в надлежащем состоянии и обеспечения населения питьевой водой необходимого качества и в необходимом объеме в рассматриваемом периоде до 2037 года в Раздольненском сельском поселении запланирован замена водопроводной сети, протяженностью 23850,0 м.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования. 
В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Раздольненском сельском поселении на расчетный срок планируется строительство артезианской скважины, водопроводная сеть протяженностью L= 9983,0 м.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

Замена разводящей водопроводной сети протяженностью 23850,0 м.

При замене водопроводной сети необходимо ссылаться на гидравлический расчет, для определения диаметра трубопровода по пропускной способности.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты предлагаемые к выводу из эксплуатации отсутствуют.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силамиМУП «ЖКХ».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Раздольненского сельского поселения отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Раздольненском сельском поселении приборы учета установлены у 79% населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

В Раздольненском сельском поселении на расчетный срок планируется строительство водопроводной сети, протяженностью 9983,0 м на вновь осваиваемых территориях, в южной части ст. Раздольная.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен

Мощности существующих артезианских скважин не достаточны для обеспечения потребителей нужным объемом хозяйственно-питьевой воды. В связи с этим на расчетный срок необходимо строительство артезианской скважины по ул. Колхозная.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии с Генеральным планом Раздольненского сельского поселения Кореновского района все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах Раздольненского сельского поселения.

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения Раздольненского сельского поселения прилагается.

## 1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Раздольненского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод. Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества– жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода. В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать 15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны, контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

## 1.6.ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

265688,38 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения (стоимость посчитана на основании «укрупненных нормативов цен строительства различных объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 643.

Таблица 15

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Диаметр | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. Раздольная |
| Замена водопроводной сети по ул. Фрунзе | м | 1045,0 | 100 | 6040,66 | 6312,49 |
| Замена водопроводной сети по ул. Советская ф 100L=3520,0 м | м | 3520,0 | 100 | 6282,29 | 22113,66 |
| Замена водопроводной сети по ул. Щорса ф 100L=3145,0 м | м | 3145,0 | 100 | 6533,58 | 20548,11 |
| Замена водопроводной сети по ул. Партизанская ф 100L=490,0 м | м | 490,0 | 100 | 6794,92 | 3329,51 |
| Замена водопроводной сети по ул. Южная ф 100L=1005,0 м | м | 1005,0 | 100 | 7066,71 | 7102,04 |
| Замена водопроводной сети по ул. Школьная ф 100L=390,0 м | м | 390,0 | 100 | 7060,71 | 2753,68 |
| Замена водопроводной сети по ул. Степная ф 100L=1250,0 м | м | 1250,0 | 100 | 7343,14 | 9178,93 |
| Замена водопроводной сети по ул. Почтовая ф 100L=640,0 м | м | 640,0 | 100 | 7343,14 | 4699,61 |
| Замена водопроводной сети по ул. Красногвардейская ф 100L=865,0 м | м | 865,0 | 100 | 7343,14 | 6351,82 |
| Замена водопроводной сети по ул. Чапаева ф 100L=1320,0 м | м | 1320,0 | 100 | 7636,86 | 10080,66 |
| Замена водопроводной сети по ул. Амбарная ф 100L=815,0 м | м | 815,0 | 100 | 7636,86 | 6224,04 |
| Замена водопроводной сети по ул. Аптекарская ф 100L=1100,0 м | м | 1100,0 | 100 | 7942,34 | 8736,57 |
| Замена водопроводной сети по ул. Торговая ф 100L=1170,0 м | м | 1170,0 | 100 | 7942,34 | 9292,54 |
| Замена водопроводной сети по ул. Трудовая ф 100L=770,0 м | м | 770,0 | 100 | 7636,86 | 5880,38 |
| Замена водопроводной сети по ул. Мирная ф 100L=210,0 м | м | 210,0 | 100 | 7636,86 | 1603,74 |
| Замена водопроводной сети по ул. Садовая ф 100L=540,0 м | м | 540,0 | 100 | 7636,86 | 4123,90 |
| Замена водопроводной сети по пер. Речной ф 100L=150,0 м | м | 150,0 | 100 | 7636,86 | 1145,53 |
| Строительство артезианской скважины по ул. Колхозная | ед | 1 | 100 | 2000000,0 | 2000,0 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Колхозная ф 100L=1060,0 м | м | 1060,0 | 100 | 8260,0 | 8755,6 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Дунайская ф 100L=520,0 м | м | 520,0 | 100 | 8260,0 | 4295,2 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Амбарная | м | 120,0 | 100 | 8260,0 | 991,2 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Степная от дома №1 до №9 | м | 1000,0 | 100 | 8590,43 | 8590,43 |
| Строительство водопроводной сети по ул. Чапаева (от ул. Аптекарская до ул. Щорса) | м | 273,0 | 100 | 8590,43 | 2345,19 |
| Строительство водопроводной сети на вновь осваиваемой территории | м | 7010,0 | 100 | 10451,57 | 73265,51 |
| Итого: |  |  |  |  | 229719,93 |
| х. Верхний |
| Замена водопроводной сети по ул. Степная ф 100L=630,0 м | м | 630,0 | 100 | 6282,29 | 3957,84 |
| Замена водопроводной сети по ул. Ленина ф 100L=2185,0 м | м | 2185,0 | 100 | 6533,58 | 14275,87 |
| Замена водопроводной сети по ул. Дружбы ф 100L=575,0 м | м | 575,0 | 100 | 6794,92 | 3907,08 |
| Замена водопроводной сети по ул. Первомайская ф 100L=795,0 м | м | 795,0 | 100 | 6794,92 | 5401,96 |
| Замена водопроводной сети по ул. Кавказская ф 100L=775,0 м | м | 775,0 | 100 | 6794,92 | 5266,06 |
| Замена водопроводной сети по ул. Зеленая ф 100L=260,0 м | м | 260,0 | 100 | 6794,92 | 1766,68 |
| Замена водопроводной сети по пер. Мирный ф 100L=205,0 м | м | 205,0 | 100 | 6794,92 | 1392,96 |
| Итого: |  |  |  |  | 35968,45 |
| Всего: |  |  |  |  | 265688,38 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 16):

Таблица 16

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 50 | 47,5 | 45 | 42,5 | 40 | 37,5 | 25 | 2 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,51 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,4 | 0,35 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 29,2 | 28,3 | 27,4 | 26,5 | 25,6 | 24,7 | 19,3 | 10 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 1,47 | 1,45 | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,27 | 1 |

1.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

165445,66 тыс. руб. – замена существующих водопроводных сетей, необходимо:

- для исключения повторного загрязнения воды;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

- для снижения потерь в водопроводных сетях.

1.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В Раздольненском сельском поселении бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Раздольненского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На территории Раздольненского сельского поселения отсутствует централизованная бытовая канализация. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы или септики.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Раздольненского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Раздольненского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

2.1.4Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Раздольненского сельского поселения очистные сооружения канализация отсутствуют.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории Раздольненского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

На территории Раздольненского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории Раздольненского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

2.1.8 Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории Раздольненского сельского поселения централизованная канализация отсутствует. На расчетный срок строительство не планируется в связи с отсутствием финансирования.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения муниципального образования

Отсутствие централизованной системы водоотведения у 100% населения.

2.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На территории Раздольненского сельского поселения балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам отсутствует.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В Раздольненском сельском поселении централизованное водоотведение отсутствует.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по Раздольненскому сельскому поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Учет сточных вод отсутствует.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Таблица 17

| Год | Прогнозные балансы, м3/год |
| --- | --- |
| 2016 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 |
| 2022-2026 | 0,00 |
| 2027-2037 | 0 |

2.3ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 18 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |
| --- |
| Существующее | Планируемое |
| тыс. м3/год | тыс.м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| Раздольненское сельское поселение |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В Раздольненском сельском поселении централизованное водоотведение отсутствует.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогноза объёма поступления сточных вод в систему водоотведения. Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе муниципального образования при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СП – 31.13333.2012.

Таблица19

| Населенный пункт | Производительность очистного сооружения |
| --- | --- |
|  | м3/сут | Тыс. м3/год |
| ст. Раздольная | 0,00 | 0,00 |
| х. Верхний | 0,00 | 0,00 |

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В Раздольненском сельском поселении централизованное водоотведение отсутствует.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В Раздольненском сельском поселении очистные сооружения отсутствуют.

2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На расчетный срок в Раздольненском сельском поселении мероприятия в сфере водоотведения отсутствуют.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий отсутствуют.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В Раздольненском сельском поселении не планируется строительство системы водоотведения.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции.

Реконструируемые объекты отсутствуют.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В Раздольненском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) потерритории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок строительство централизованного водоотведения не планируется.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской властиили определяются проектом водоотведения на территории Раздольненского сельского поселения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Раздольненском сельском поселении отсутствует.

2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Централизованная система водоотведения в Раздольненском сельском поселении отсутствует.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующее смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Раздольненского сельского поселения.

## Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

## При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В Раздольненском сельском поселении строительство объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

2.7 ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 20):

Таблица 20

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 (факт) | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 | 2027-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели энергетической эффективности |
| 1.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб.м). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Непрерывность водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества очистки сточных вод

Мероприятия в сфере водоотведения не планируются.

2.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Централизованная система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к

Схеме водоснабжения и водоотведения

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района									А.Н. Еригин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к

Схеме водоснабжения и водоотведения

Глава

Раздольненского сельского поселения

Кореновского района									А.Н. Еригин